|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / раму / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Tagaz Road Partner / SsangYong Musso | 2008-2011 / 1993-2005 | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 540 кг / 3500 кг ) | FA 0474-E |

. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 6 | 301.179 Закладная гайка М12 | 2 |
| 7 | Болт М8х25 | 2 |
| 8 | Болт М12х40 | 4 |
| 9 | Болт М12х100 | 6 |
| 10 | Гайка М8 | 2 |
| 11 | Гайка М12 | 2 |
| 17а | Гайка М25 | 1 |
| 12 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 13 | Шайба гроверная 12 | 10 |
| 17а | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 14 | Шайба 8 | 4 |
| 15 | Шайба 12 | 12 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.474 Рама фаркопа | 1 |
| 16 | 305.346-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 17 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 16а | 747.027 Палец | 1 |
| 2 | 745.289 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.289-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 16а | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Установить сверху  рамы  а/м закладные гайки 6.

- Закрепить кронштейны  2 и 3  к  раме а/м болтами М12х100.

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам  2 и 3.

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 4.

- Гнездо 4 с розеткой 5 закрепить на раме фаркопа 1 болтами М8.

- Вставить кронштейн фаркопа 16 в раму 1, зафиксировав его пальцем 16а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 16.

- Установить шар фаркопа 17 в отверстие кронштейна 19и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 17.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу (16 на схеме) на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.