|  | ИНСТРУКЦИЯ (паспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Nissan Pathfinder R51 | 2005- | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 2300 кг ) | FA 0412-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Гайка М12 | 6 |
| 4 | Болт М12х100 | 6 |
| 5 | Шайба гроверная 12 | 6 |
| 6 | Шайба 12 | 6 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.412 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 301.166 Планка | 1 |
| 7 | Кронштейн ТСУ | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Частично удалить пенопласт из заднего бампера напротив мест крепления фаркопа.

- Установить планку 2 сверху поперечной балки.

- Подрезать нижнюю внутреннюю часть бампера по выдавленному контуру.

- Установить раму 1, закрепив ее болтами М12х100 через сквозные отверстия в поперечной балке к  планке 2.

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 3 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду.

- Вставить кронштейн фаркопа 7 (поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.418) в раму 1, зафиксировав его пальцем 7а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 8.

- Установить шар фаркопа 8  в отверстие кронштейна 8  и закрепить его гайкой 8а  из комплекта крепежа шара 8. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.