|  | ИНСТРУКЦИЯ (паспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Mitsubishi L200 | 2006-2014 | 100 кг | 750 кг / 2700 кг | 4 ( 120 кг / 3500 кг ) | FA 0648-E |

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.670 |  |
| 11 | Болт М10х30 | 8 |
| 12 | Болт М12х40 | 4 |
| 13 | Гайка М10 | 4 |
| 14 | Гайка М12 | 8 |
| 15 | Гайка М25 | 1 |
| 16 | Шайба гроверная 10 | 8 |
| 17 | Шайба гроверная 12 | 10 |
| 18 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 19 | Шайба увеличенная 10 | 12 |
| 20 | Шайба 12 | 12 |
| 21 |  |  |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.648 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 741.256 Кронштейн | 2 |
| 4 | 745.679 Кронштейн | 2 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 301.477 Закладные болты | 1 |
| 7 | 301.477-01 Закладные болты | 1 |
| 8 | 301.223-06 Закладная гайка М10 | 2 |
| 9 | 747.027 Палец | 1 |
| 10 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять задний бампер.

- Снять усилитель заднего бампера, вынуть штатные закладные болты из рамы а/м.

- Установить в раму а /м закладные болты 6 и 7, навесить на них кронштейны 3, закрепив их гайками М12.

- Установить в раму а /м закладные гайки 8, закрепить к ним болтами М10х30 кронштейны 4.

- Соединить кронштейны 3 и 4 между собой болтами М10х30.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3.

- Установить задний бампер, закрепив его к кронштейнам 3.

- Затянуть крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 9 и шплинтом 10.

- Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 15. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.