|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | кузов | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Suzuki Grand Vitara II | 2005- | 5 дверей | 75 кг | 750 кг / 1850 кг | 4 ( 120 кг / 2600 кг ) | FA 0375-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.364 |  |
| 5 | Болт М12х1,25х25 | 8 |
| 6 | Болт М12х35 | 4 |
| 7 | Гайка М12 | 2 |
| 8 | Шайба гроверная 12 | 12 |
| 9 | Шайба 12 | 14 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.375 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.099 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.099-01 Кронштейн | 1 |
| 11 | Шар сцепной | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Закрепить кронштейны 2,3  к штатным резьбовым отверстиям в  раме а/м болтами М12х1,25х25.

- Вырезать в нижней отбортовке бампера прямоугольное отверстие шириной 80 мм и глубиной 50 мм.

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами и гайками М12 к кронштейнам  2,3.

- Затянуть весь крепеж.

- Установить розетку 4 с помощью входящего в ее комплект крепежа 4а.

- Вставить кронштейн фаркопа 10 в раму 1, зафиксировав его пальцем 10а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 10.

- Установить шар фаркопа 11 в отверстие кронштейна 10 и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 11.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.  При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.